Ref.W70.GIS.172/12.

México, D.F., a 3 de julio de 2012.

A LOS LICITANTES DE LA INVITACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE OBRA INMOBILIARIA No. 700-12-0027-1.

ACLARACIONES.

Nos referimos a la Invitación Nacional en Materia de Obra Inmobiliaria No. 700-12-0027-1, según invitación de fecha 20 de junio de 2012, relativa a la realización de trabajos de adaptación en diversos locales de los Módulos I y II del Complejo Legaria, cuyo acceso principal se encuentra ubicado en Calzada Legaria No. 691, Col. Irrigación, C.P. 11500, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F., incluyendo el suministro de los bienes que se requieran para su realización.

Al respecto y de conformidad con lo establecido en el numeral 3 de la carta Invitación, se informa la respuesta a las preguntas planteadas por la sociedad Constructora Placon, S.A. de C.V.

PREGUNTA:

56.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA IRVING IS-05 3/16" X 1 1/4" CON SEPARACION MÁXIMA ENTRE APOYOS DE 115 MMM. DE 20 CMS DE ANCHO POR 3.80  MTS. DE LARGO,  CON MARCO DE  1 1/2 " X 1 1/2", CON ANCLAS DE Ls DE 1 1/2", ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX ALQUIDALICO MATE A 3 MANOS, INCLUYE APLICACIÓN PRIMER, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL PERSONAL, DESPERDICIOS Y EL RETIRO  DE DESPERDICIOS FUERA DEL ÁREA DE OBRA Y FUERA DEL COMPLEJO LEGARIA HASTA TIRO DESIGNADO QUE TENGA LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES PARA RECIBIR MATERIALES DE DESECHO Y/O DEMOLICIONES. EN EL CONCEPTO CONSIDERAR EL DETALLE PARA RESANE DE PISO DE CONCRETO EN DONDE SE ANCLE EL MARCO PARA LA REJILLA. (indicar espesor del angulo de 11/2” para el marco).

RESPUESTA:

EL ÁNGULO DEBERA SER DE ¼” DE ESPESOR.

PREGUNTA:

60.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIEL PARA POLIPASTO A BASE DE VIGA “I” DE 7 1/2"   X 4”, DE 5.00 METROS DE LARGO. INCLUYE: HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN ADICIÓN A ELLO SE DEBERÁ INCLUIR LA FABRICACIÓN DE SUS SOPORTES A BASE DE 2 MARCOS DE PTR ROJO DE 6" X 4", CON UNA ALTURA DE 3.20 MTS. Y UN LARGO DE 1.40 MTS., SOLDADO A PLACAS DE ACERO A-36 DE 20 X 20 CMS ANCLADAS A BASES DE CONCRETO DE 30 X 30 CMS X 20 CMA DE ALTO QUE TAMBIÉN SE DEBERÁN INCLUIR EN ESTE PRECIO. ANCLAJE DE ESTRUCTURA A BASES CON TAQUETE HILTI. INCLUIR PROTECCIÓN A TODA LA VIGA Y LA ESTRUCTURA DE SOPORTE  CON APLICACIÓN DE ACABADO AUTO EXTINGUIBLE Y RETARDADOR DE FLAMA  BASE ESMALTE SYLPYL 300 RF A 3 MANOS,(INDICAR QUE TIPO DE VIGA EN PESO X ML).

RESPUESTA:

SE RECTIFICA LA ESPECIFICACIÓN DE LA VIGA, DEBIENDO SER  DE 8” X 4”, DE 8 MM. DE ESPESOR Y 22.50 KG/ML.

PREGUNTA:

63.- CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL DE CONCRETO APARENTE ARMADO DE 0.20 MTS. DE ANCHO POR 0.70 MTS DE ALTO, CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, INCLUYE ARMADO DE PARRILLA CON 4 VARILLAS DE 3/8" EN TODO SU LARGO CON ESTRIBOS A CADA 30 CMS, CHAFLANES EN LA PARTE SUPERIOR DEL SARDINEL, APLICACIÓN DE ADHITIVO PARA UNIR CONCRETO NUEVO A CONCRETO VIEJO; APLICACIÓN DE CIMBRA, LIMPIEZA PROFUNDA DEL ÁREA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIALES DE DESPERDICIO. ( INDICAR QUE DIAMETRO DE VARILLA PARA ESTRIBOS).

RESPUESTA:

LOS ESTRIBOS DEBERÁN SER DEL No. 2.

PREGUNTA:

69.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE POLICARBONATO CELULAR DE 8 MM DE ESPESOR COLOCADA SOBRE ESTRUCTURA DE PTR DE 1 1/2" x 1 1/2", DE 1.40 x 2.40 MTS., EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SELLO DE LA MISMA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, CORTES, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE COLOR CAFÉ DURANODICK EN ESTRUCTURA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TRAZO Y NIVELACIÓN, ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES AUXILIARES, ANDAMIOS, MANIOBRAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL BANCO DE MÉXICO, INDIRECTO Y UTILIDAD.(INDICAR CALIBRE O COLOR DE PTR).

RESPUESTA:

PTR VERDE CALIBRE 11.

PREGUNTA:

70 Y 71.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DOBLE  DE  2.40 MTS. DE ANCHO (EN 2 HOJAS) x 2.20 MTS. DE ALTURA,  FABRICADA EN HERRERÍA CON MARCO DE TUBULAR DE 1 1/2"x 1 1/2" Y PERSIANA LOUVER DE 5 CMS. INCLUYE: BISAGRAS DE BARRIL DE 5/8", 2 CERROJOS GALVANIZADOS MEDIANOS, PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE 100 COLOR CAFÉ DURANODICK, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CORTE, SOLDADURA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (INDICAR CALIBRE O COLOR DE PTR).

RESPUESTA:

PARA LOS CONCEPTOS 70 Y 71 DEBERÁ CONSIDERARSE PTR VERDE CALIBRE 11.

PREGUNTA:

PARA LOS CONCEPTOS 80, 81 Y 82 , les solicitamos datos de algún distribuidor en México, para cumplir con los datos y especificaciones solicitadas en sus conceptos.

RESPUESTA:

SE CANCELAN LOS CONCEPTOS 80, 81, 82 Y 83.

Según lo establecido en el numeral 4 de la carta invitación, se informa que el Banco de México realiza las siguientes modificaciones a la invitación de referencia:

En adición a lo anterior, se anexan al catálogo de obra los siguientes conceptos

|  |  | PUERTAS AUTOMÁTICAS Y ADAPTACIÓN DE LOCAL | UNID | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80A |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA RÁPIDA AUTOMÁTICA DE ORIGEN ALEMAN MARCA EFAFLEX MODELO SRT-ECO. PANEL CON PVC ESTANDAR TRANSPARENTE Y FRANJAS OPACAS COLOR AZUL. VELOCIDAD DE APERTURA DE 1.50 M/SEG. RESISTENCIA AL VIENTO DE HASTA 18 KM/HR. MOTOR DE 220V, TRIFÁSICO CON NEUTRO Y TIERRA Y PASTILLA INDEPENDIENTE DE 15AMP. ACABADO EN ACERO GALVANIZADO, INCLUYE: 2 SENSORES DE SEGURIDAD, SISTEMA PARA AABRIR LA PUERTA DE IMEDIATO EN CASO DE FALTA DE ENERGÍA, COVER EN ACERO GALVANIZADO (RECUBRIMIENTO DE EJE Y MOTOR CONTRA EL POLVO), 3 BOTONERAS Y SENSOR DE SEGURIDAD IRIS DE UN SOLO LADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLA DE 15 AMPERS. MEDIDA DE LA PUERTA (PUERTA 1), 2.71 MTS ANCHO x 2.40 MTS ALTO. PARA PASILLO DE NUMERACIÓN. | PZA | 1 |
| 81A |  | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA PUERTA CON 3 CABLES CONDUMEX No. 10, DESNUDO DEL No. 12, TUBERÍA CONDUIT JUPITER PARED GRUESA DE 1 1/2", GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 14, TODOS ELLOS EN UNA DISTANCIA DE 60 MTS., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLA DE 15 AMPERS. EL PRECIO UNITARIO DEBERÁ CONSIDERAR 10 COPLES Y 5 CONDULETS PARA LA TRAYECTORIA DE LA TUBERÍA CONDUIT | PZA | 1 |
| 82A |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE MARCA APC SMART -UPS MODELO XL 3000 VA 20VOLTD TOWER /RACK CONVERTIBLE. SU MONTAJE DEBERÁ CONSIDERAR ESTRUCTURA METÁLICA PARA SER INSTALADO ARRIBA DEL PLAFÓN MODULAR. | PZA | 1. |
| 83A |  | DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE DE 18 CMS. DE ESPESOR. EL PRECIO INCLUYE EL RETIRO DE ZOCLO DE MADERA DE HASTA 10 CMS DE ALTO EN UNA LONGITUD DE 3 MTS. EL MATERIAL DE RETIRO DEBERÁ CONSIDERARSE FUERA DEL ÁREA DE OBRA Y FUERA DEL COMPLEJO LEGARIA HASTA TIRO DESIGNADO QUE TENGA LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES PARA RECIBIR MATERIALES DE DESECHO Y/O DEMOLICIONES. EL RETIRO DEBERÁ EFECTUARSE EN BOLSAS Y/O COSTALES. EL PRECIO DEBERÁ CONSIDERAR EL APLANADO EN LOS VANOS QUE QUEDARÁN AL ABRIR EL HUECO Y SU APLICACIÓN DE YESO Y PINTURA VINÍLICA. | M2 | 3 |
| 84 |  | SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA DE 2.10 X 1.00 FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A DE 1" X 1 1/2" ESCOPLEADO CON SEPARACION MAXIMA HORIZONTAL DE 30 CM, EL MARCO PERIMETRAL DE LA PUERTA EN MADERA MACIZA DE ENCINO AMERICANO DE 5 X 4.5 CM Y DE 12 X 4.5 CM, EL MARCO PARA LA PUERTA SERA DE MADERA DE ENCINO AMERICANO DE 3.8 X 15 CM CON ENTRECALLE EN MARCO DE 2.5X2.5 CM FIJADO CON TORNILLOS PARA MADERA DE 1 1/2", CON ARRASTRE DE 1.5 CM, LA PUERTA IRA FORRADA DE TRIPLAY DE ENCINO AMERICANO DE 1A FIJADO AL BASTIDOR CON RESISTOL BLANCO 850 Y CLAVO P 1/16X1/2" SIN CABEZA, TODO EN ACABADO NATURAL CON BARNIZ POLYFORM MATE, LA PUERTA SE SUJETARA AL MARCO CON 3 BISAGRAS DE LIBRO MARCA HAGER MOD. 1279 DE 3 1/2" X 3 1/2" Y CERRADURA MCA. YALE MODELO EIFEL-U 56PD AMBAS EN ACABADO CROMO MATE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN, BASTIDOR, MARCO, ENTRECALLES, FORRO, BISAGRAS, BARNIZ, CERRADURA, MATERIALES DE CONSUMO MENOR, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL BANCO MÉXICO. INDIRECTO Y UTILIDAD | PZA | 1 |
| 85 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CMS. DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 2.50 MTS., CON BASTIDOR DE CANALES DE ACERO GALVANIZADO DE 63.5 MM. @ 0.61 M. Y PLACAS DE YESO DE 12.7 MM. Y TERMINADO CON APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO A BASE DE PASTA VINICEMENT “F” TERMINADO RAYADO A 90° MARCA COREV, EN COLOR IGUAL AL EXISTENTE. | M2 | 15 |
| 86 |  | DESMONTAJE Y RETIRO DE FALSO PLAFÓN MODULAR. EL PRECIO INCLUYE EL DESMONTAJE DE SOPORTERÍA Y PLACAS DE PLAFON, ASÍ COMO LA CONSTRUCIÓN DE CENEFA DE TABLAROCA DE 30 CMS DE ANCHO POR UN LARGO DE 10 METROS, ACABADO EN PINTURA VINÍLICA COMEX, MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO. | M2 | 12 |
| 87 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE MADERA DE 10 CMS. DE ALTURA SIMILAR AL EXISTENTE EN MUROS DE TABLAROCA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PULIDO Y BARNIZADO CON POLYFORM 3000. | ML | 12 |
| 88 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REPISAS DE MADERA A BASE DE BASTIDOR DE PINO DE 2ª DE 1” X 1” ESCOPELADO CON SEPARACIÓN MÁXIMA DE 15 CMS, Y ACABADO CON CHAPA DE ENCINO AMERICANO DE 3 MM, BARNÍZ NATURAL POLYFORMM 300 A TRES MANOS. DE 60 CMS. DE PROFUNDIDAD POR 50 CMS. DE ANCHO (MAS MENOS 10 CMS. EN CADA LADO). | PZA | 4 |
| 89 |  | 'RETIRO DE PROTECCIONES METÁLICAS EN MURO O EN PISO A BASE DE ÁNGULOS Y/O MONTENES FIJADOS A PISO O MURO. | ML | 8 |
| 90 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX EN MURO, A TRES MANOS, COLOR BEIGE O SIMILAR AL EXISTENTE, HASTA UNA ALTURA DE 4 METROS. EL PU INCLUYE MATERIALES, ANDAMIOS, PROTECIONES EN PISOS, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL. | M2 | 30 |

Se cancela el “CROQUIS 9” y se integra el “CROQUIS 10”, mismo que se anexa a la presente.

Se cancela el programa anteriormente entregado y se sustituye por “PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE MONTOS DE OBRA.2”, el cual se anexa al presente.

Finalmente se indica que la altura de los barandales solicitados en los conceptos 77 y 78, deberán contar con una altura de 95 cms., para sobre de ellos colocar los pasamanos y obtener una altura total de 1 mt.

Atentamente,

BANCO DE MÉXICO

| _____________________________________ ING. SILVERIO TENORIO PÉREZ. GERENTE DE INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS. | _____________________________________________ ARQ. HÉCTOR MANUEL CORREA BUSTAMANTE. SUBGERENTE DE COORDINACIÓN DE OBRAS. |
| --- | --- |

Con fundamento en los Arts. 8º, 10 y 27 Bis del Reglamento Interior del Banco de México, así como Segundo del Acuerdo de Adscripción de sus Unidades Administrativas.