Ref.: W70.GIS.133/12.

México, D.F., a 28 de mayo de 2012.

A LOS LICITANTES DE LA INVITACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE OBRA INMOBILIARIA NO. 700-12-0025-1.

Nos referimos a la Invitación Nacional en Materia de Obra Inmobiliaria No. 700-12-0025-1, según invitación de fecha 16 de mayo de 2012, relativa a los trabajos de mantenimiento a piso y pintura de señalizaciones en el estacionamiento ubicado en Venustiano Carranza No. 23, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06059, en México, Distrito Federal, incluyendo el suministro de los bienes que se requieran para su realización.

Se hace constar que se recibieron solicitudes de aclaraciones a través de correo electrónico, dentro del plazo establecido al efecto en el numeral 3 de la citada invitación por parte de las sociedades Constructora Placon, S.A. de C.V., R&R Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. e Ingeniería y Construcciones Gabe, S.A. de C.V., cuya respuesta se da a continuación:

DUDAS DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PLACON, S.A. DE C.V.

“1.-Punto 1.03 a donde indica excavación por medios manuales, se tendría que indicar demolición de piso de concreto asfaltico de 8 ó 10 cms. De espesor ó sumar la cantidad de este concepto al 1.06.”

RESPUESTA: No, ambos conceptos identificados con las claves 1.03 y 1.06 prevalecen en su descripción y volumen tal como se indican en el catálogo de conceptos que forma parte de la carta invitación de fecha 16 de mayo de 2012.

“2.- en el punto 2.04, referente al concreto hecho en obra con una F´c=250 kg/cm2 con rev. 25 cms. +/- 2 cms. Sería que se considerara también concreto premezclado para las áreas de colado que amériten su aplicación, teniendo como base el volumen de suministro por olla de 6 a 9 m3, (separar volumetria concreto hecho en obra y premezclado) , derivado de las condiciones y riesgos de la obra.”

# RESPUESTA: Sí se deberá considerar concreto premezclado, por lo cual, se incorpora el siguiente concepto al catálogo que forma parte de la carta invitación de fecha 16 de mayo de 2012:

| Clave | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.07 | Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado clase I, tipo F´c= MR-35 kg/cm², de 10 cms. de espesor promedio +/- 2 cms. con resistencia a la flexión a 24 horas, con revenimiento 14 +/-3.5 cms., tamaño máximo de agregado de 3/4" con fibra de polipropileno marca strong fiber, acabado pulido. Incluye: impermeabilizante integral en polvo sikalite a una proporción de 0.50 kg. por saco de cemento de 50 kg. (1% del peso del cemento), habilitado de malla electrosoldada, curado, habilitado y armado de acero, ganchos, traslapes, materiales, acarreos, desperdicios, artesas, equipo, impermeabilizante integral, corte de dilatación con cortadora de disco a cada 1.00 mts de separación en ambos sentidos y rombos en columnas a una profundidad de 1/3 del espesor del piso con limpieza de macilla del corte, según especificaciones del proveedor de concreto, sello en juntas masilla elástica de un solo componente Vulken 45 de Eucomex con rendimiento 1 a 1, elaborada con base de poliuretano, limpieza de junta, colocación de Backer rod de 3/8", en color gris, limpieza del área de trabajo, mano de obra y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta ejecución | M² | 233.50 |

Asimismo, al considerar concreto premezclado, se modifica el volumen de obra indicado para el concepto 2.04, de 971.70 m2 a la cantidad de 738.20 m2.

“3.- en el punto 2.06 se considera una aplicación de riego de impregnación asfaltico tipo fm-1 utilizando petrolizadora, el equipo no entra al inmueble por lo que se tendrá que optar por otra solución que cumpla sus especificaciones (su aplicación deberá ser a mano y en frio).”

# RESPUESTA: De lo anterior, el concepto 2.06 se modifica para quedar de la siguiente manera:

| Clave | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.06 | Bacheo, Restitución de carpeta asfáltica, perfilado de bache con maquina cortadora, limpieza de la zona dañada, carga y retiro del material producto del corte, preparación de la superficie, riego de liga con asfalto FR-3 en cantidad de 0.40 lt/m2, suministro y colocación de mezcla asfáltica en frio catiónica con agregado de ½” a finos en el lugar para bacheo y renivelaciones, compactador manual, retiro de asfalto suelto, limpieza de polvo, grasa, aceites y partículas sueltas, encostalado de material producto de la limpieza, acarreos horizontales y verticales, acarreo a pie de camión, limpieza, mano de obra y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. | M² | 300.00 |

“4.- El punto 3.07, esta duplicado con diferente concepto.”

RESPUESTA: Sí, efectivamente esta repetida la clave 3.07, por lo que el último concepto de la partida “A.- PISOS”, referente a la delimitación del símbolo de minusválidos, cambia de clave a la 3.08.

“5.- En el concepto 4.01 relativo al desmontaje de tuberia eléctrica, indicar un promedio de ml de tubería para realizar el prorrateo de la actividad y aplicarlo al p.u. de nuestra propuesta como alcance .”

RESPUESTA: Esta tubería corresponde a la tubería eléctrica y de señal que alimentan a las barreras vehiculares de acceso y se estima un promedio de 40 metros lineales por barrera relativos a tubería de 21mm y 27 mm de diámetro.

DUDAS DE LA SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.

"1.- Que fin tiene el riego de impregnación, para el colado de concreto, va a ser como impermeabilizante en la

superficie metálica.”

RESPUESTA: No, el concepto 2.06, a que se refiere su cuestionamiento se modifica para quedar de la siguiente forma:

| Clave | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.06 | Bacheo, Restitución de carpeta asfáltica, perfilado de bache con maquina cortadora, limpieza de la zona dañada, carga y retiro del material producto del corte, preparación de la superficie, riego de liga con asfalto FR-3 en cantidad de 0.40 lt/m2, suministro y colocación de mezcla asfáltica en frio catiónica con agregado de ½” a finos en el lugar para bacheo y renivelaciones, compactador manual, retiro de asfalto suelto, limpieza de polvo, grasa, aceites y partículas sueltas, encostalado de material producto de la limpieza, acarreos horizontales y verticales, acarreo a pie de camión, limpieza, mano de obra y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. | M² | 300.00 |

“2.- Si se lleva a cabo el colado con la revolvedora se contrataria un laboratorio, para que se considere en la propuesta”

RESPUESTA: No, no será necesario contratar un laboratorio de calidad. El concreto que se especifica en el concepto 2.04 es hecho en obra y deberán de cuidar las proporciones para garantizar un concreto de F´c= 250 Kg/cms.

DUDAS DE LA SOCIEDAD R&R CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

“1 RA. PREGUNA

EL CONCEPTO 2.06 RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1 DE ACUERDO A NUESTROS PROVEEDORES YA NO ESTA PERMITA SU APLICACION EN EL CENTRO HISTORICO POR EL D.D.F.

LA VOLUMETRIA ES LA CORRECTA.

CUAL ES LA FUNCION DE ESTE RIEGO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.”

RESPUESTA: En relación a su cuestionamiento se les informa que el concepto 2.06 se modifica para quedar de la siguiente forma:

| Clave | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.06 | Bacheo, Restitución de carpeta asfáltica, perfilado de bache con maquina cortadora, limpieza de la zona dañada, carga y retiro del material producto del corte, preparación de la superficie, riego de liga con asfalto FR-3 en cantidad de 0.40 lt/m2, suministro y colocación de mezcla asfáltica en frio catiónica con agregado de ½” a finos en el lugar para bacheo y renivelaciones, compactador manual, retiro de asfalto suelto, limpieza de polvo, grasa, aceites y partículas sueltas, encostalado de material producto de la limpieza, acarreos horizontales y verticales, acarreo a pie de camión, limpieza, mano de obra y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. | M² | 300.00 |

“2DA. PREGUNTA

SE PODRAN UTILIZAR LOS BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN PLANTA BAJA PARA EL PERSONAL DE OBRA.”

RESPUESTA: No, para la elaboración de su propuesta deberán de contemplar sanitarios portátiles, suficientes para su personal obrero y técnico, así como su limpieza.

“3RA. PREGUNTA

SE PODRA TOMAR AGUA DEL INMUEBLE.”

RESPUESTA: Sí, el Banco suministrará el agua para los trabajos de obra, por lo que no deberán considerar ningún cargo en su propuesta por el suministro de dicho líquido.

Para concluir y según lo establecido en el numeral 4 de la carta invitación, se informa que el Banco de México no realiza modificaciones a la invitación de referencia.

Las aclaraciones antes mencionadas, deberán ser consideradas para la elaboración y presentación de las proposiciones.

Atentamente,

BANCO DE MÉXICO

| ____________________________________________ ING. SILVERIO TENORIO PÉREZ. GERENTE DE INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS. | _____________________________________________ ARQ. HÉCTOR MANUEL CORREA BUSTAMANTE. SUBGERENTE DE COORDINACIÓN DE OBRAS. |
| --- | --- |

Con fundamento en los Arts. 8º, 10 y 27 Bis. del Reglamento Interior del Banco de México, así como Segundo del Acuerdo de Adscripción de sus Unidades Administrativas

STP*HMCB*APR*JALT*FMR