México, D.F., a 9 de agosto de 2013

A LOS LICITANTES DE LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS EN MATERIA DE OBRA INMOBILIARIA NO. 700-13-0047-1.

Nos referimos a la Invitación Nacional a cuando menos tres personas en Materia de Obra Inmobiliaria No. 700-13-0047-1, de fecha 1 de agosto de 2013, relativa a la obra consistente en trabajos de canalizaciones y mantenimiento a instalaciones eléctricas en diversos inmuebles que ocupa Banco de México, localizados en Av. Cinco de Mayo Nos. 1, 2, 6, 18 y 20, Bolívar No. 19, Isabel La Católica No. 54 y Gante No. 20, en la Colonia Centro C.P. 06059, Delegación Cuauhtémoc; así como en los inmuebles denominados Módulos I, IV, V y VII, con domicilio en Calzada Legaria No. 691, Colonia Irrigación, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, todos ellos en México, Distrito Federal, incluyendo el suministro de los bienes que se requieran para su ejecución.

Sobre el particular, se hace constar que no se recibieron solicitudes de aclaraciones a través de correo electrónico a la dirección llojero@banxico.org.mx, en el lapso considerado y hasta la fecha y el horario establecido en el numeral 3 de la citada invitación, ni se presentaron aclaraciones por escrito por parte de los licitantes en las instalaciones de este Instituto Central.

Por otra parte, con fundamento el artículo 27 de las Normas del Banco de México en materia de obra inmobiliaria y servicios relacionados con la misma, y en el numeral 4 de la invitación de que se trata, hacemos de su conocimiento que Banco de México modifica la Invitación Nacional en Materia de Obra Inmobiliaria No. 700-13-0047-1, de acuerdo a lo siguiente:

En el concepto “clave” 1.3 del catálogo de conceptos, se modifica de la siguiente manera:

- Salida eléctrica de registro de fuente hacia barra de pánico, incluye: canalización conduit pg de 3/4", caja de 10x10cm, soporteria con unicanal, taquete, birlo y tuercas, distancia promedio de 5 m., saque tipo caja en marco y contramarco de la puerta, suministro e instalación de pasacables marca Abloy moelo EA280, entre marco y puerta, perforación en puerta e instalación de tubería flexible metálica de 3/4" desde canto de puerta (lado bisagra) hacia tablilla de terminales de barra antipánico, suministro e instalación de barra de pánico marca Detex, modelo V40xERx628xBLK (electric latch retraction) con switch NO/NC, 3 amp., con  cerradura y llave marca DETEX, modelo EAX-2500SxBKxMC65 todo guiado con alambre galvanizado del no. 14, perforaciones necesarias, cajas cuadradas galvanizadas, tapas, contras monitores, cajas registros en marco y puerta, elaboración de pasos en muro a nivel de plafón, ranuras en muro, resanes, acarreos, encostalado de escombro para su retiro fuera de las instalaciones del banco, materiales, herramienta y mano de obra.

En el concepto “clave” 1.4 del catálogo de conceptos, se modifica de la siguiente manera:

- Salida eléctrica de registro de fuente hacia barra de pánico, incluye: canalización conduit pg de 3/4", caja de 10x10cm, soporteria con unicanal, taquete, birlo y tuercas, distancia promedio de 5 m., saque tipo caja en marco y contramarco de la puerta, suministro e instalación de pasacables marca Abloy moelo EA280, entre marco y puerta, perforación en puerta e instalación de tubería flexible metálica de 3/4" desde canto de puerta (lado bisagra) hacia tablilla de terminales de barra antipánico, suministro e instalación de barra de pánico marca Detex, modelo V50xER (electric latch retraction) con switch NO/NC, 3 amp., con cerradura y llave marca DETEX, modelo EAX-2500SxBKxMC65, todo guiado con alambre galvanizado del no. 14, perforaciones necesarias, cajas cuadradas galvanizadas, tapas, contras monitores, cajas registros en marco y puerta, elaboración de pasos en muro a nivel de plafón, ranuras en muro, resanes, acarreos, encostalado de escombro para su retiro fuera de las instalaciones del banco, materiales, herramienta y mano de obra.

Atentamente,

BANCO DE MÉXICO

| ______________________________________ ING. GREGORIO RÁMIREZ DÍAZ Subgerente de Operación de Inmuebles | ________________________________________ LIC. Claudio Ramón García Osorio Subgerente de Administración Inmobiliaria |
| --- | --- |

Con fundamento en los Arts. 8º, 10 y 27 bis. del Reglamento Interior del Banco de México, así como Segundo del Acuerdo de Adscripción de sus Unidades Administrativas