México, D.F. a 17 de agosto de 2010

A  LOS PARTICIPANTES  EN  EL PROCEDIMIENTO

DE INVITACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE OBRA

INMOBILIARIA NO. 700-10-0045-2

P r e s e n t e .

RESPUESTA A DUDAS O SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ADICIONAL

Hacemos referencia al procedimiento de Invitación Nacional en materia de obra inmobiliaria No. 700-10-0045-2, de fecha 5 de agosto de 2010, que este Instituto Central lleva a cabo, con el propósito de contratar la obra consistente en trabajos de mantenimiento diverso y adaptaciones en el inmueble propiedad de Banco de México, ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez No. 1700, Fraccionamiento Costa de Oro de Mocambo, C.P. 94299, Boca del Río, Veracruz, incluyendo el suministro de los bienes que se requieran para su realización.

Sobre el particular y de acuerdo con lo señalado en el numeral 3 de la invitación de referencia, damos respuesta a las solicitudes de aclaración presentadas por escrito a este Instituto Central a través de correo electrónico, conforme a lo siguiente:

TAGA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.

Pregunta: 1.10 CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO ARMADO CON SECCIÓN DE 15 X 20 CMS. SOBRE LOSA DE AZOTEA, EL COSTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CONCRETO CON RESISTENCIA DE f'c= 200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE 4 VARILLAS DEL No 3 (3/8") Fy=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DE 1/4" @20 CM, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA CON MADERA DE PINO PARA ACABADO APARENTE, ACARREOS DE MATERIAL, ANCLAJE A LOSA MEDIANTE BARRENOS DE 30 CMS. DE PROFUNDIDAD, REPOSICIÓN DE ACABADOS EN PERFORACIONES DE IMPERMEABILIZANTE LAMINADO ASFÁLTICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

¿Qué impermeabilizante se repondrá)? (marca y modelo)

Respuesta: Impermeabilizante prefabricado Fester Mip 4.5 mm, SBS.

Pregunta: 2.14.1 y 2.14.2 FABRICACIÓN DE MUEBLE DE MADERA TIPO BANCA A BASE DE MARCO DE BARROTE DE 2" (50MM) X 2"(50MM) Y TRAVESAÑOS DE 2" (50MM) X 2" (50MM) CON DIMENSIONES TOTALES SEGÚN RELACIÓN ANEXA, EL COSTO INCLUYE: SUMINISTRO DE BARNIZ, LIMPIEZA Y LIJADO DE IMPERFECCIONES, APLICACIÓN DE EMPASTES Y BARNIZ EN DOS CAPAS COMO MÍNIMO, UTILIZANDO MÉTODOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, ACARREOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES ACCESORIOS, HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

2.20 X 0.30 X 0.45 MTS.

3.50 X 0.30 X 0.45 MTS.

Solicitamos croquis de detalle de estos muebles.

Respuesta: Se anexa croquis.

Pregunta: 2.15 ADECUACIÓN DE PUERTA CON TAMBOR DE MADERA DE PINO, TAPAS DE TRIPLAY DE ENCINO DE 6 MM. DE ESPESOR CON DIMENSIONES DE 0.87 X 2.70 MTS. CON EL FIN DE INVERTIR ABATIMIENTO, POR LO CUAL DEBERÁ SER RETIRADA PARA EFECTUAR AJUSTE, EL COSTO INCLUYE: AJUSTES EN MARCO Y PUERTA DE LA SECCIÓN INDICADA, INSTALACIÓN DE BIBELES EN MURO LATERAL Y PISO, REUBICACIÓN DE CERRADURA, RESANE EN MARCO DE ANTERIOR UBICACIÓN DE BISAGRAS, AJUSTE DE TABLERO EN MURO DE LAMBRÍN PARA PERMITIR APERTURA DE PUERTA, RESANES CON CHAPA ACABADO TIPO NOGAL, MANO DE OBRA, MATERIALES ACCESORIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

¿La adecuación se hace con triplay de encino de 6 mm o con resanes con chapa acabado tipo nogal?, Solicitamos plano de detalle o croquis con detalle de los trabajos a ejecutar en la puerta.

Respuesta: Se deberá utilizar chapa para cubrir detalles de actual ubicación de bisagras (se anexa croquis).

Pregunta: 2.17 HABILITACIÓN DE CANALIZACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA PARED GRUESA DE 19 MM. A UNA ALTURA HASTA DE 5MTS. GUIADA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14, PARTIENDO DESDE CAJA DE 10 CMS X 10CMS EN LOSA HASTA REGISTRO EN MURO, EL COSTO INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERÍA, SOPORTERÍA A BASE DE UNICANAL, ACOPLAMIENTOS CON CAJAS REGISTROS EN LOS EXTREMOS, CONTRA Y MONITOR, ROSCAS, RANURADO EN MUROS, PASOS EN PLAFÓN TABLAROCA, RESTITUCIÓN DE ACABADOS SIMILARES A LOS EXISTENTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES MISCELÁNEOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

¿Qué acabado se tiene?

Respuesta: El acabado es aplanado de mortero cemento – arena.

Pregunta: 2.23 MONTAJE DE MINGITORIO SECO (WATER FREE) MCA. SLOAN, MODELO WS-2000. EL COSTO INCLUYE:  DESMONTAJE Y RETIRO DE MINGITORIO ACTUAL, CANCELACIÓN DE TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN CON TAPÓN DE COBRE DE 1" (25 MM) +- 1/2" (13 MM) HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 4 CMS POR DETRÁS DEL PAÑO DEL MURO, SUMINISTRO Y MONTAJE DE MINGITORIO, CONEXIÓN A DESCARGA SANITARIA CON KIT ESPECIAL DE INSTALACIÓN, INCLUYENDO ADAPTACIÓN Y COPLES PARA CONEXIÓN DEL MUEBLE A LA TUBERÍA Y LA EXTENSIÓN DE LA TUBERÍA DE COBRE DE DESCARGA 2" (51 MM) AL MENOS  3/4" (19 MM) FUERA DEL PAÑO DEL MURO, SOLDADURA, DOS CARTUCHOS FILTRO PARA LA OPERACIÓN DEL MINGITORIO, CON LLAVE Y BOLSAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE, ROTURA Y RESTAURACIÓN DE MURO EN ÁREA DE DESCARGA Y ALIMENTACION CANCELADA, MANO DE OBRA, MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

¿Se va a suministrar un nuevo mingitorio?

Respuesta: Sí, de acuerdo a la especificación contenida en el catálogo de conceptos, el costo incluye el suministro de mingitorio.

Pregunta: 1.2 SUSTITUCIÓN DE SECCIÓN DE PLAFÓN DE PANEL DE YESO MCA. TABLAROCA, EL COSTO INCLUYE: EL RETIRO DE SECCIÓN DE PLAFÓN DAÑADO EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, PLACAS DE PLAFÓN DE PANEL DE YESO MCA., TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR, SOPORTERÍA A BASE DE CANALETA DE CARGA, CANAL LISTÓN, ÁNGULO DE AMARRE, SUSPENSIÓN CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12 Y REMATE PERIMETRAL CON REBORDE "J", AJUSTE CONTRA PLAFÓN EXISTENTE, ELIMINACIÓN DE UNIONES, ACABADO CON PINTURA VINIL-ACRÍLICA COMEX, VINIMEX 700 COLOR BLANCO SIMILAR AL EXISTENTE EN ALTURA HASTA 4.00 MTS. SECCIONES AISLADAS, MANO DE OBRA, MATERIALES ACCESORIOS PARA JUNTAS (PERFACINTA, REDIMIX, ETC.), MISCELÁNEOS PARA FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

En este concepto habla de ángulo de amarre que sirva para rematar el plafón con el muro; aparte piden que se termine el perímetro del plafón con reborde “j”, perfil para hacer el canto metálico; el sistema solicitado es así; o bien es necesario quitar el reborde o el ángulo.

Respuesta: Sí, el sistema solicitado es como se detalla en la especificación contenida en el catálogo de conceptos, es decir, una de las orillas remata en muro con el ángulo, la otra orilla llevará el reborde “j” para proteger el canto de las placas.

Pregunta: 1.11 CONSTRUCCIÓN DE MAMPARA SÓLIDA A BASE DE SECCIONES DE PANEL DE TABLACEMENTO MCA., DUROCK CON ESPESOR DE 13 MM. SOBRE BASTIDOR DE PTR DE ACERO, EL COSTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CONSTRUCCIÓN DE MAMPARA DE DUROCK, CINTA DE REFUERZO DUROCK DE 4" PARA UNIONES, TERMINADO CON CEMENTO FLEXIBLE BASECOAT MARCA DUROCK DE 2 MM. DE ESPESOR APLICADO EN UNIONES Y TODA LA SUPERFICIE. EL DUROCK SE COLOCARÁ SOBRE BASTIDOR DE SOPORTE A BASE DE PTR DE ACERO GALVANIZADO CUADRADO DE 50 MM. CALIBRE 14 FORMANDO MARCOS CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 1.00 X 3.00 MTS. ENTRE CASTILLOS Y SOBRE TRABES, MISCELÁNEOS PARA FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VER CROQUIS 2.

Este concepto enuncia un bastidor metálico galvanizado de 2”, con medidas de 1.00 x 3.00 metros aproximadas; en caso de ajuste, los cortes y las soldaduras ya no serían galvanizadas; ¿cómo lo consideramos?

Respuesta: Deberán considerar, como sistema de fijación, que en cada cara de los perfiles se efectuarán saques para su unión por medio de pijas. (se anexa detalle).

Atentamente,

BANCO DE MÉXICO

______________________________________		_______________________________

| ARQ. JUAN ARTURO ARCINIEGA SORIANO Gerente de Inmobiliaria y de Servicios | ING. SILVERIO TENORIO PÉREZ Subgerente de Operación de Inmuebles |
| --- | --- |

Con fundamento en los artículos 8, 10, 27 Bis y demás relativos del Reglamento Interior del Banco de

México, así como Único del Acuerdo de Adscripción de sus Unidades Administrativas