REF.: W79.SOI.008/11

México, D.F. a 11 de marzo de 2011

A LOS PARTICIPANTES EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE OBRA INMOBILIARIA NO. 700-11-0003-1 P r e s e n t e s.

RESPUESTA A DUDAS O SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ADICIONAL

Hacemos referencia al procedimiento de Invitación Nacional en Materia de Obra Inmobiliaria No. 700-11-0003-1, de fecha 28 de febrero de 2011, que este Instituto Central lleva a cabo, con el propósito de contratar la obra consistente en trabajos de mantenimiento a impermeabilización del inmueble propiedad de Banco de México, ubicado en Prolongación Gobernador Curiel No. 5000, Parque Industrial Guadalajara, C.P. 45690, El Salto, Jalisco, incluyendo el suministro de los bienes que se requieran para su realización.

Sobre el particular, por este conducto se hace constar que no se recibieron preguntas por escrito por parte de los licitantes en la fecha y horario establecidos, ni a través de correo electrónico a la dirección fmartire@banxico.org.mx, en la fecha señalada en el numeral 3 de la citada invitación. No obstante, con fundamento en el artículo 27 de las Normas del Banco de México en materia de obra inmobiliaria y servicios relacionados con la misma, así como en el numeral 4 de la invitación de referencia, este Instituto Central hace las aclaraciones y modificaciones al contenido del catálogo de conceptos, conforme a lo siguiente:

Dice:

| CLAVE | PARTIDA / CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA CON SUPERFICIE DE CONCRETO Y EN ALTURA DE HASTA 8 MTS. INSTALANDO MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO MCA. AL-KOAT TIPO PA-45 TPO COMPUESTA DE REFUERZO CENTRAL DE POLIÉSTER NO TEJIDO DE 250 GRS/M2 CON ACABADO SUPERIOR DE ARENA SILICA COLOR GRIS CON UN ESPESOR 4.5mm CON ASFALTOS MODIFICADOS DEL TIPO TPO (POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA), APLICADO POR TERMOFUSIÓN, SOBRE CAPA DE MORTERO, SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ELIMINANDO PARTES SUELTAS O FLOJAS, POLVO, ÓXIDO O GRASAS. COLOCACIÓN DE PRIMARIO ASFALTICO BASE AGUA SIN DILUIR COMPATIBLE CON EL IMPERMEABILIZANTE SOBRE LA SUPERFICIE EXISTENTE PREVIO A LA COLOCACIÓN DEL LAMINADO, REMATES EN EXTREMOS INCLUYE CUBRIR PRETIL PERIMETRAL CON ALTURA PROMEDIO DE HASTA 15 CMS., TRASLAPES HORIZONTALES Y VERTICALES, EL COSTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS, RETIRO DE LOS DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 54.00 |

Debe decir

| CLAVE | PARTIDA / CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA CON SUPERFICIE DE CONCRETO Y EN ALTURA DE HASTA 8 MTS. INSTALANDO MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO MCA. AL-KOAT TIPO PG-45 SBS COMPUESTA DE REFUERZO CENTRAL DE POLIÉSTER NO TEJIDO DE 180 GRS/M2 CON ACABADO SUPERIOR DE GRAVILLA COLOR GRIS CON UN ESPESOR 4.5mm CON ASFALTOS MODIFICADOS DEL TIPO SBS (ESTIRENO-BUTADIENO-ESTIRENO). APLICADO POR TERMOFUSIÓN, SOBRE CAPA DE MORTERO, SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ELIMINANDO PARTES SUELTAS O FLOJAS, POLVO, ÓXIDO O GRASAS. COLOCACIÓN DE PRIMARIO ASFALTICO BASE AGUA SIN DILUIR COMPATIBLE CON EL IMPERMEABILIZANTE SOBRE LA SUPERFICIE EXISTENTE PREVIO A LA COLOCACIÓN DEL LAMINADO, REMATES EN EXTREMOS INCLUYE CUBRIR PRETIL PERIMETRAL CON ALTURA PROMEDIO DE HASTA 15 CMS., TRASLAPES HORIZONTALES Y VERTICALES, EL COSTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS, RETIRO DE LOS DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 54.00 |

A t e n t a m e n t e

BANCO DE MÉXICO

| ING. SILVERIO TENORIO PÉREZ Subgerente de Operación de Inmuebles | LIC. CLAUDIO RAMÓN GARCÍA OSORIO Subgerente de Administración Inmobiliaria |
| --- | --- |

Con fundamento en los artículos 8°, 10, 27 bis y demás relativos del Reglamento Interior del Banco de México, así como Único del Acuerdo de Adscripción de sus Unidades Administrativas

## STP*CRGO*FMR*vicky

G:\Dir de Recursos Materiales\Ger Inmuebles\Sbg Operación Inmuebles\Subgerencia\MINUTARIO 2011\SOI (NUEVA REF)\W79.SOI.008.docx