Ref.W70.GIS.176/12.

México, D.F., a 9 de julio de 2012.

A LOS LICITANTES DE LA INVITACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE OBRA INMOBILIARIA No. 700-12-0071-1.

ACLARACIONES.

Nos referimos a la Invitación Nacional en Materia de Obra Inmobiliaria No. 700-12-0071-1, según invitación de fecha 27 de junio de 2012, relativa a trabajos de mantenimiento diverso y adaptaciones, en el inmueble que ocupa la Sucursal Monterrey del Banco de México, ubicada en Carretera Miguel Alemán No. 770, Parque Industrial Kalos, C.P. 66603, Apodaca, Nuevo León, incluyendo el suministro de los bienes que se requieran para su realización.

Sobre el particular, se hace constar que no se recibieron solicitudes de aclaraciones a través de correo electrónico a la dirección llojero@banxico.org.mx, en el lapso considerado y hasta la fecha y el horario establecido en el numeral 3 de la citada invitación, ni se presentaron aclaraciones por escrito por parte de los licitantes en las instalaciones de este Instituto Central.

Respecto a lo establecido en el numeral 4 de la carta invitación, se informa que el Banco de México realiza  modificación a los conceptos 1.07, 1.08, 1.10, 1.11 y 5.16, para quedar de la siguiente manera:

| El concepto 1.07 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA DOBLE HOJA ABATIBLE METÁLICA DE ACERO CON FIJO SUPERIOR CON DIMENSIONES TOTALES DE 2.60 X 2.70 MTS. + 5 CMS., EL COSTO INCLUYE: DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA BLINDADA DE DOBLE HOJA DE 2.60 X 2.40 MTS. + 5 CMS. CON FIJO SUPERIOR DE 2.60 X 0.30 MTS. + 5 CMS. HECHOS CON BASTIDOR INTERIOR EN CUADRICULA A BASE DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" (38MM.) CAL. 14, Y TAMBOR DE PLACA DE ACERO DE 6 MM. (PESO APROXIMADO DE LA PUERTA 600 KGS), RETIRO DE CHAMBRANA PERIMETRAL EXTRAYÉNDOLA DEL MURO DE CONCRETO REFORZADO CON RECUPERACIÓN INCLUYENDO ANCLAS, CORTES, RETIRO DE ACCESORIOS Y HERRAJES, DEMOLICIONES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |
| El concepto 1.08 |  |  |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| MONTAJE Y REINSTALACIÓN DE CHAMBRANA METÁLICA CON FIJO SUPERIOR RECUPERADOS CON DIMENSIONES TOTALES DE 2.60 X 2.70 MTS. + 5 CMS, EL COSTO INCLUYE: APERTURA DE HUECOS EN MURO PARA FIJACIÓN DE OCHO ANCLAS DISTRIBUIDAS EN AMBOS COSTADOS DE LA CHAMBRANA , COLANDO CON CONCRETO REFORZADO, RESANES Y TERMINADOS DE ACABADOS SIMILARES A LOS EXISTENTES (PASTA DECORATIVA Y PINTURA ACRILICA), SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIALES A EMPLEAR, CORTES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |
| El concepto 1.10 |  |  |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| FABRICACIÓN Y MONTAJE DE FIJO VERTICAL DE ACERO CON DIMENSIONES TOTALES DE 0.15 X 2.40 MTS. + 5 CMS., , EL COSTO INCLUYE: FABRICACIÓN Y MONTAJE DE FIJO VERTICAL PARA PUERTA METÁLICA BLINDADA DE 0.15 X 2.40 MTS. + 5 CMS. HECHOS CON BASTIDOR INTERIOR EN CUADRICULA A BASE DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" (38MM.) CAL. 14, CON SEPARACIÓN EN SENTIDO VERTICAL MÁXIMA DE 0.20 MTS. Y EN SENTIDO HORIZONTAL DE 0.20 MTS., RELLENO DE CUADRICULA FORMADA CON LANA MINERAL EN COLCHONETA DE 8 LIBRAS DE DENSIDAD, TAMBOR DE PLACA DE ACERO DE 6 MM. SOLDADA ALTERNADAMENTE A LA CUADRICULA DEL BASTIDOR, SOLERA PERIMETRAL DE 6 X 38 MM., UNIÉNDOLO AL FIJO HORIZONTAL EXISTENTE EN LA PARTE SUPERIOR, DEJANDO UN VANO LIBRE A CUBRIR CON PUERTA GIRATORIA ESPECIAL. LA PIEZA SE FIJARA ADICIONALMENTE AL PISO COLOCANDO PREVIAMENTE UNA PLACA DE 6 MM DE ACERO FIJA CON DOBLE TAQUETE Y TORNILLO EXPANSIVO DE 50 X 6 MM A LA CUAL SE SOLDARA Y QUEDARA OCULTA DENTRO DE LA PIEZA, CORTES, SOLDADURA, EMPASTES PARA ELIMINACIÓN DE UNIONES, DESPERDICIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES A EMPLEAR, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (CROQUIS 1 , 4) | PZA | 2 |
| El concepto 1.11 |  |  |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| AMPLIACIÓN DE HOJA DE PUERTA DE ACERO MEDIANTE FABRICACIÓN Y ACOPLAMIENTO DE SECCIÓN CON DIMENSIONES TOTALES DE 0.30 X 2.40 MTS. +/- 5 CMS , EL COSTO INCLUYE: FABRICACIÓN Y MONTAJE DE SECCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE PUERTA METÁLICA BLINDADA DE 1.25 X 2.40 MTS +/- 5 CMS. ACTUAL A 1.55 X 2.40 MTS +/- 5 CMS, HECHA CON BASTIDOR INTERIOR EN CUADRICULA A BASE DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" (38MM.) CAL. 14, CON SEPARACIÓN EN SENTIDO VERTICAL MÁXIMA DE 0.20 MTS. Y EN SENTIDO HORIZONTAL DE 0.20 MTS., RELLENO DE CUADRICULA FORMADA CON LANA MINERAL EN COLCHONETA DE 8 LIBRAS DE DENSIDAD, TAMBOR DE PLACA DE ACERO DE 6 MM. SOLDADA ALTERNADAMENTE A LA CUADRICULA DEL BASTIDOR, SOLERA PERIMETRAL DE 6 X 38 MM., LA SECCIÓN SE UNIRÁ A LA HOJA ACTUAL CON CORDÓN DE SOLDADURA FORMANDO UNA SOLA PIEZA , CORTES, SOLDADURA, PULIDO, EMPASTES PARA ELIMINACIÓN DE UNIONES, DESPERDICIOS, DESINSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN DE PUERTA UNA VEZ MODIFICADA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES A EMPLEAR, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (CROQUIS 1 , 4) | PZA | 1 |
| El concepto 5.16 |  |  |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| RESTAURACIÓN DE ACABADOS EN FRANJA DE MURO DE CONCRETO DE HASTA 0.30 CMS DE ANCHO, EL COSTO INCLUYE: MARCADO Y PERFILADO DE LA SECCIÓN INDICADA UTILIZANDO MÉTODOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, RESANE DE MURO EN PROFUNDIDAD VARIABLE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 REFORZADO CON FIBRA SINTÉTICA, ALINEANDO CON MURO EXISTENTE, ACABADO APARENTE PARA RECIBIR FONDO Y PASTA DECORATIVA TIPO SAND BLAST DE COREV, CON TERMINADO EN PINTURA ACRÍLICA, MCA. COMEX, LÍNEA VINIMEX, COLOR CRISP LINEN SW 6378 SIMILAR AL EXISTENTE (SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA), EN DOS CAPAS COMO MÍNIMO Y/O HASTA CUBRIR UNIFORMEMENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES A EMPLEAR, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 16.5 |

En adición a lo anterior, se anexan el croquis No. 4.

Las modificaciones antes señaladas deberán ser consideradas para la elaboración de su propuesta.

Atentamente,

BANCO DE MÉXICO

| _____________________________________ ING. SILVERIO TENORIO PÉREZ. GERENTE DE INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS. | _____________________________________________ LIC. CLAUDIO RAMÓN GARCÍA OSORIO. SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA. |
| --- | --- |

Con fundamento en los Arts. 8º, 10 y 27 Bis del Reglamento Interior del Banco de México, así como Segundo del Acuerdo de Adscripción de sus Unidades Administrativas.